## Slide 1
地図データの紹介
2009/09/12
You&I

## Slide 2: Agenda
０．自己紹介
１．地球の測り方
２．地図の図法
３．地図データの種類
４．地図データを読み込んでみる

## Slide 3: ０．自己紹介
・HN You&I(読み：ユー アンド アイ)
・出身 生まれも育ちも名古屋市
・年齢 ３０代前半
・本職 文系出身のC++プログラマ
・日記 http://d.hatena.ne.jp/youandi/
わんくま勉強会への参加は今回で9回目
０．自己紹介

## Slide 4: １．地球の測り方
・地球は丸い。
・丸いけど完全な球ではなく回転楕円体。
・回転楕円体のパラメータ
1) 赤道半径
2) 極半径
上記２つのパラメータから離心率を算出

## Slide 5: １．地球の測り方
・地球を表す場合は回転楕円体ではなく、
地球楕円体と表現する。
・地球楕円体のパラメータ
1) 長半径(≒赤道半径)
2) 扁平率
離心率と扁平率の関係

## Slide 6: １．地球の測り方
地球楕円体の種類(代表的なもの)
地球楕円体名称 | 長半径 | 扁平率
ベッセル楕円体 | 6,377,397.155m | 1:299.152 813
GRS80楕円体 Geodetic Reference System | 6,378,137m | 1:298.257 222 101
WGS84楕円体 World Geodetic System | 6,378.137m | 1:298.257 223 563

## Slide 7: １．地球の測り方
位置の表現方法
・南北方向は緯度(Latitude)。
・東西方向は経度(Longitude)。
・単位は度分秒。
1度＝60分＝111.12km
1分＝60秒＝1,852m＝1海里(NM)
1秒≒30.86m

## Slide 8: １．地球の測り方
・座標系
地球楕円体毎に同じ場所でも緯度・経度
の値は変わる
国土地理院 Web版 TKY2JGD
http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/tky2jgd/
日本測地系(旧日本測地系)と
世界測地系(日本測地系2000)との変換

## Slide 9: １．地球の測り方
緯度・経度を表示する場合、元にした座標系も出すべき
・色々な用語が出たので整理
座標系 | 地球楕円体
Tokyo Datum | ベッセル楕円体
ITRF94 International Terrestrial Reference Frame | GRS80楕円体
WGS84 | WGS84楕円体
旧日本測地系 ＝Tokyo Datum
日本測地系2000 ＝ITRF94

## Slide 10: ２．地図の図法
・地図での表現
地球という球体を平面で表現する為、以下の３つのどれかが不正確になる。
距離(長さ)・面積・方位(角度)
・地図の図法
大きくは3系統に分類される。
円錐図法・円筒図法・方位図法

## Slide 11: ２．地図の図法
・各図法の特徴
図法(大分類) | 特徴 | 代表的な図法
円筒図法 | 方位が歪む | 横メルカトル図法 正距円筒図法
円錐図法 | 面積が歪む | ボンヌ図法
方位図法 | 距離が歪む | ステレオ図法
・参考ツール
ニジックス地図デザイン研究所 > PJ_Japan
http://www.nijix.com/lab/free.html

## Slide 12: ２．地図の図法
・正距円筒図法(出典：An Album of Map Projections)

## Slide 13: ２．地図の図法
・ボンヌ図法(出典：An Album of Map Projections)

## Slide 14: ２．地図の図法
・ステレオ図法(出典：An Album of Map Projections)

## Slide 15: ３．地図データの種類
・大きく分けると以下の２つ
ラスターデータ(BMP, JPEG, PNG等)
→紙地図、航空・衛星写真、
インターネット上の地図サービス
ベクターデータ(DEM, Shape等)
→高度・海岸線メッシュデータ

## Slide 16: ３．地図データの種類
・ラスターデータの入手
国土地理院 数値地図20万/5万/2.5万
→CD-ROM 1枚 7,500円(TIFF画像)
数値地図2.5万についてはWeb閲覧可
ウォッちず 地図閲覧サービス
http://watchizu.gsi.go.jp/
電子国土ポータル
http://portal.cyberjapan.jp/

## Slide 17: ３．地図データの種類
・ベクターデータの入手
国土地理院 数値地図5m/50m/250mメッシュ(標高)<SEM,TEM>
国土地理院 数値地図500万(総合)
→CD-ROM 1枚 7,500円
経済産業省 ASTER-GDEM<30秒,GeoTIFF>
→http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/
NASA SRTM30/3/1<30秒/3秒/1秒,DEM> SWBD<1秒,Shape>
→http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
NGDC ETOPO2v2(2分,DEM)
→http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/etopo2.html
NGA DTED level0(30秒,DTED)
→http://geoengine.nga.mil/muse-cgi-bin/rast_roam.cgi

## Slide 18: ３．地図データの種類
・地図データ利用時の注意事項
データの座標系に注意
データの投影法に注意
→当然ですね。
データの著作権に注意
→国土地理院やASTER-GDEMの場合はWebページへの掲載にも制限有り。

## Slide 19: ４．地図データを読み込んでみる
自前で読み込むのは大変だったりするのでライブラリを利用
・GeoTIFF形式
libgeotiff - X/MIT
http://trac.osgeo.org/geotiff/
・Shape形式
shapelib - X/MIT, LGPL
http://shapelib.maptools.org/
・DEM/SEM/Geotiff形式他多数
GDAL - X/MIT
http://www.gdal.org/

## Slide 20: 参考書籍
地理情報データハンドブック
著者 ：財団法人 日本地図センター
ISBN ：978-4889460469
An Album of Map Projections
著者 ：U.S Geological Survey
ISBN ：978-0160033681
世界測地系と座標変換
著者 ：飛田 幹男
ISBN ：なし